## Slide 1: השקיית הכדור הצמא- פרק 3 3.1
Notes: https://www.shutterstock.com/image-vector/vector-illustration-water-tap-earth-globe-603718793
22.3 זה יום המים הבינ"ל

## Slide 2: אילו פעולות צורכות מים? 3.1
במחברת:
כתבו5 פעולות שאתם מבצעים שצורכות מים.
ליד כל פעולה כתבו באיזה תדירות אתם מבצעים אותה: כל יום/פעם בשבוע/פעם בחודש/ נדיר
Notes: בני אדם משתמשים במים להרבה מטרות שונות ובהרבה דרכים שונות.
תנו לתלמידים מספר דקות לחשוב על פעולות מגוונות, ניתן לכוון אותם לחשוב על פעולות שצורכות מים באופן ישיר - כמו למשל מקלחת או צחצוח שיניים, אבל גם פעולות שצורכות מים באופן עקיף - למשל בישול פסטה או קניית מוצרים שונים.
קרדיט תמונה Pixabay

## Slide 3: אילו פעולות צורכות מים? 3.1
מותרות | הכרחי
Notes: כעת נדון עם התלמידים בשאלה: אילו מהפעולות הללו הכרחיות בעיני התלמידים? באמצעות הטבלה איספו מהתלמידים את הפעולות שכתבו ובקשו מהם להחליט באיזה צד בטבלה הפעולה צריכה להיות: האם הפעולה הכרחית (למשל צחצוח שיניים) או מותרות (למשל שחייה בבריכה)

## Slide 4: מה עם הפעולות האלה? 3.1
Notes: שאלו את התלמידים האם הפעולות/מוצרים באיורים כאן צורכות/ות מים? סביר להניח שהם לא יחשבו על כך' שאפילו בשביל לייצר מכנסי ג'ינס צריך מים. כאן נשוחח איתם על מה זה אומר צריכת מים סמויה.
בני אדם משתמשים במים להרבה מטרות שונות ובדרכים שונות ורבות. קודם לכן התלמידים דירגו את מידת החשיבות שיש לשימושים אחדים יותר מאשר שימושים אחרים.
עברו לשקופית הבאה שמפרטת על כמה מהמוצרים האלה, ועל צריכת המים הקשורה אליהם.

## Slide 5: 3.1
ייצור זוג ג'ינס דורש כ-7,000 ליטר מים
ייצור מכונית ממוצעת דורש כ-148,000 ליטר מים
ייצור ליטר אחד של מים מינרליים דורש כ-3 ליטר מים
ייצור כוס קפה ממוצעת דורש כ-140 ליטר מים. החישוב הזה אינו כולל כוסות ומכסים חד-פעמיים
Notes: מה כולל ייצור מכנס ג'ינס? גידול הכותנה ואת הייצור: שליש מהמים הדרושים להכנת זוג ג'ינס משמשים לגידול הצמחים (למשל כותנה). השאר משמש לייצור הבד.
מה כולל ייצור מכונית? שימושי המים העיקריים בתעשיית ייצור הרכב כוללים טיפול וציפוי משטחים, תאי התזת צבע, שטיפה, שטיפה, שטיפה, קירור, מערכות מיזוג אוויר ודודים. למגזר ייצור הרכיבים יש רשימה משלו של תהליכים עתירי מים. בנוסף לשימוש במים לתהליכים אלו, ישנו עניין השפכים, שאז צריך לטפל בהם בסטנדרטים גבוהים על מנת לעמוד בתקנות איכות הסביבה.
מה כולל ייצור הקפה? גידול הפולים, הפקת האבקה ושינוע.
המידע מתבסס על דוח לכבוד יום המים הבינלאומי (22.3)

## Slide 6: 3.1
ייצור 1 ק"ג של בשר בקר דורש כ15,000 ליטר מים
ייצור 1 ק"ג של שקדים דורש כ-3,000 ליטר מים
Notes: המידע מתבסס על דוח לכבוד יום המים הבינלאומי (22.3) - אתר 2030 Builders

## Slide 7: חלוקת שימושי המים לפי סקטורים 3.1
Notes: לסיכום: ניתן לראות ש
70% מהמים משמשים לחקלאות
20% משמש לתעשיות
ו10% לשימוש ביתי/מוניציפלי/מקומי

## Slide 8: חלוקת שימושי המים לפי סקטורים 3.1
חקלאות:
גידול מזון לבני אדם
גידול מזון לבע"ח
מים לגידול חיות משק (בקר, צאן וכד')
תעשייה:
תחנות כוח וייצור אנרגיה
הפקת קיטור, שטיפת ציוד ומכונות לייצור מוצרים, קירור מכונות ומוצרים
צריכה ביתית/עירונית:
שימוש אישי וביתי
שירותים לציבור
גינון ביתי
Notes: "צריכה ביתית" ו"צריכה עירונית" הם שמות נרדפים לאותה הקטגוריה.

## Slide 9: חזרה למדי המים האישיים (המשך פעילות מפרק 1) 3.1
שיעורי בית: חיזרו למדי המים המשפחתיים וצלמו אותם שוב. הוסיפו את התמונה החדשה לשקופית שלכם.
Notes: לינק למצגת השיתופית בה התלמידים ישמרו את התמונות של מדי המים.

## Slide 10: חישוב צריכת מים אישית 3.2
כמו שראינו צריכת המים של כולנו מורכבת משני סוגי הצריכה: 1. הצריכה האישית הגלויה 2. הצריכה הסמויה (למשל המים שנחוצים למזון ולייצור המוצרים שהאדם צורך)
בשיעור היום נתמקד בצריכה האישית/משפחתית (ביחידת "הכדור הרעב" נדבר גם על צריכת המים הקשורה למזון שלנו)
Notes: כמו שראינו צריכת המים של כולנו מורכבת גם מהצריכה האישית הגלויה וגם מהצריכה הסמויה (למשל המים שנחוצים למזון ולייצור המוצרים שהאדם צורך). בשיעור היום נתמקד בצריכה האישית/משפחתית (ביחידה "הכדור הרעב" נדבר גם על צריכה המים של המזון שלנו).

## Slide 11: חישוב צריכת מים אישית 3.2
איך נראה חשבון המים של המשפחה שלכם?
תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים והינם אחידים בכל הארץ.
יש צריכה פרטית וצריכה משותפת
תעריפי המים מדורגים לפי כמות הצריכה לנפש: עד 7 מ"ק* לחודשיים לנפש (תעריף נמוך) ומעל 7 מ"ק לחודשיים לנפש (תעריף גבוה).
*מ"ק - מטר מעוקב
Notes: לינק לחשבון מים לדוגמה
חשבון המים בישראל מורכב מחיוב בגין המים שצרכת באופן פרטי ביחידת הדיור בה מותקן מד המים (מד מים משויך) וכן מהצריכה המשותפת (הפרשי מדידה), במידה והנך מתגורר בבניין משותף.
תעריפי המים נקבעים ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב והינם אחידים בכל ארץ.
תעריפי המים מדורגים לפי כמות הצריכה לנפש: עד 7 מ"ק לחודשיים לנפש נקבע תעריף נמוך ומעל 7 מ"ק לחודשיים לנפש נקבע תעריף גבוה. תעריפי המים משתנים מעת לעת ע"י הרשות הממשלתית למים וביוב.

## Slide 12: צריכת מים משפחתית 3.2
האם הצריכה משתנה לאורך השנה?
מה יקרה אם הצריכה תוכפל באופן פתאומי?
Notes: אפשר לשאול את התלמידים: האם אפשר לדעת כמה אנשים יש במשפחה שזה הגרף צריכה שלהם? (לא) מה אפשר לדעת על אופי המגורים שלהם? (בית פרטי כי אין צריכה משותפת).
בהינתן שזו צריכה של משפחה עם 5 נפשות - כמה קו"ב בממוצע משתמשים לנפש במשפחה הזו? 32.6/5 = 6.52 קו"ב שזה פחות מההקצבה של התעריף המוזל.
*צריכה משותפת - הכוונה של בניין

## Slide 13: חישוב צריכת מים משפחתית 3.2
בואו נסתכל עכשיו על המצגת עם מדי המים שלכם ונראה איך נראית הצריכה שלכם ואיך אפשר לשפר אותה?
Notes: לינק למצגת שיתופית בה התלמידים ישמרו את התמונות של מדי המים.
סיכום: שימוש במים נקבע בכמה רמות - גם צריכה לנפש וגם צריכה למדינה. בהמשך נתייחס לחשיבות של התייחסות לשימוש במים ב- 2 הרמות האלו.

## Slide 14: חזרה - חלוקת שימושי המים לפי סקטורים 3.2
חקלאות:
גידול מזון לבני אדם
גידול מזון לבע"ח
מים לגידול חיות משק (בקר, צאן וכד')
תעשייה:
תחנות כוח וייצור אנרגיה
הפקת קיטור, שטיפת ציוד ומכונות לייצור מוצרים, קירור מכונות ומוצרים
צרכים עירוניים:
שימוש אישי וביתי
שירותים לציבור
גינון ביתי
חקלאות
תעשייה
עירוני
Notes: אחרי שהתמקדנו בשימוש המים ברמה הביתית או העירונית שלנו. בקשו מהתלמידים לשער - האם הגרף הזה נכון לכל מקום בעולם? נסו להעלות טיעונים לחזק את התשובה שלכם.
ניתן לרמוז להם לחשוב על מדינות שונות ברחבי העולם - באפריקה, באסיה, באמריקה.

## Slide 15: הבדלים גלובליים בשימוש במים למטרות שונות 3.2
עבודה בקבוצות/זוגות:
1. קראו את דף המידע על ההבדלים בצריכת המים בין מדינות מפותחות ומתפתחות.
2. דונו בקבוצה וענו בדף איך בצורת או זיהום מקורות מים יכול להשפיע באופן שונה על מדינות מפותחות לעומת מתפתחות.
התפלגות צריכת מים באחוזים
חקלאות
תעשייה
שימוש ביתי
במדינות מפותחות
במדינות מתפתחות
בכל העולם
Notes: במדינות מפותחות המים הנמשכים מהמקורות מופצים לציבור ולמגזרי המשק באופן שונה ממדינות מתפתחות. הביטוי המובהק ביותר של התופעה הזאת הוא משיכת מים גבוהה לצורכי חקלאות במדינות מתפתחות לעומת משיכת מים גבוהה לצורכי תעשייה במדינות מפותחות.
הן למדינות המתפתחות והן למדינות המפותחות יש בעיות סביבתיות שניתן לייחס לעיור (מעבר למגורים בערים גדולות), אולם נושאים אלו מבוססים מאוד על הזמינות של עושר וגורמים כלכליים אחרים של שלטון מקומי וממשלות לאומיות.
דף מידע ועבודה לתלמידים על ההבדלים בשימוש במים בין מדינות מפותחות ומתפתחות (כולל גם הסבר על המושגים מדינות מפותחות ומתפתחות).
הזכירו לתלמידים שבפרק 1 דנו במצבים שונים של בצורת וזיהום ברחבי העולם.

## Slide 16: 3.2
צריכת מים שנתית
צריכת מים כוללת בשנה, לא כולל התאדות ממאגרים, במטר מעוקב (מ"ק). צריכת המים השנתית היא סך כל המים הנצרכים ממקורות המים לחקלאות, לתעשייה ולשימוש עירוני (ביתי). נתוני הצריכה כוללים גם מים מותפלים במדינות שבהן מים מותפלים הן מקור מים מרכזי.
צריכת מים לנפש
סך כל המים הנצרכים בשנה לנפש לצרכים חקלאיים, תעשייתיים ועירוניים במטר מעוקב (מ"ק)
צריכת מים לנפש לעומת צריכת מים כוללת
Notes: הגדרות המושגים (ניתן לכתוב במחברת)
"צריכת מים כוללת" (total water withdrawal) היא נפח המים הכולל שמוציאים ממקור המים (בשאיבה או בדרך אחרת) לשימוש של בני אדם.

## Slide 17: 3.2
אין נתונים
מקור: ארגון המזון והחקלאות של האו"ם
מקור: ארגון המזון והחקלאות של האו"ם
צריכת מים שנתית 2017
.
צריכת מים לנפש 2015
אין נתונים
דיון
Notes: מדוע חשוב להשתמש בשני המדדים? (קישור לגרפים המקוריים נמצא כאן למטה וישירות על תמונות הגרפים)
חשוב לבחון את שני המדדים כי צריכת מים לנפש מאפשרת השוואה בין קבוצות (במקרה הזה מדינות) שמשתמשות במאגרי מים ציבוריים (במקרה הזה מאגרי המים המתוקים בעולם) לאורך זמן. השוואת צריכת מים לנפש מאפשרת לנו לראות היכן לאנשים יש גישה לכמות מועטה של מים (האנשים אולי צמאים?), והיכן לאנשים יש גישה לכמות גדולה של מים (אולי בזבזנות?). לעומת זאת, לפעמים חשוב לנו להבין דווקא את נפח הצריכה הכוללת. זה מראה אלו מדינות נהנות יותר מהגישה למשאב החשוב הזה. *תשובות לשאלות הבאות במדריך למורה:
שאלו את התלמידים (שאלות הבנה):
- מה ההבדל בין צריכת מים כוללת לפי מדינה ובין צריכת מים לנפש? - אילו מדינות מושכות יותר מים (למשל, ארה"ב, הודו וסין - מדינות עם אוכלוסיות גדולות). - באילו מדינות משיכת המים לנפש גבוהה יותר (למשל, ארה"ב, קנדה, קזחסטן ופקיסטן).
שאלות לדיון:
- למה יש הבדלים בין המדינות?
- שימו לב שארה"ב נמצאת בשתי הקטגוריות. מה זה אומר עליה?
- מדוע חשוב להשתמש בשני המדדים?
מקור גרף צריכת מים לנפש Ourworld in data - ככל שהצבע כהה יותר, כך הצריכה לנפש גבוהה יותר
מקור צריכת מים שנתית למדינה Ourworld in data - ככל שהצבע כהה יותר, כך הצריכה המדינית גבוהה יותר

## Slide 18
אחד החברים שלכם אומר שהודו משתמשת ביותר מדי מים מתוקים ומדלדלת את מקורות המים המתוקים של כדור הארץ.
האם אתם מסכימים?
מקור: ארגון המזון והחקלאות של האו"ם
מקור: ארגון המזון והחקלאות של האו"ם
משיכת מים לנפש, 1970–2015
סך כל המים הנמשכים בשנה לנפש לצרכים חקלאיים, תעשייתיים ועירוניים במטר מעוקב (m3).
משיכה שנתית של מים מתוקים, 1972–2017
משיכת מים שנתית היא משיכת מים כוללת בשנה, לא כולל התאדות ממאגרים, במטר מעוקב (m3). משיכת מים כוללת היא סך כל המים הנמשכים ממקורות המים לחקלאות, לתעשייה ולשימוש עירוני (ביתי). נתוני המשיכה כוללים גם מים מותפלים במדינות שבהן מים מותפלים הן מקור מים מרכזי.
הודו
הודו
סין
ישראל
ארה"ב
ארה"ב
סין
Notes: מקור הגרפים:משיכה שנתית של מים מתוקים , משיכת מים לנפש
ערכו עם התלמידים דיון: אחד החברים שלכם אומר שהודו משתמשת ביותר מדי מים מתוקים ומדלדלת את מקורות המים המתוקים של כדור הארץ.
האם אתם מסכימים?
תשובה אפשרית: לפי הגרף ניתן לראות כי בהודו הצריכה לנפש לא גבוהה (קצת יותר גבוהה מאשר בישראל, אך רחוקה מלהיות גבוהה כמו הצריכה של ארה"ב). עם זאת הצריכה הכוללת של הודו כן גבוהה מאוד. הדרך להסביר זאת היא בשל האוכלוסייה הגדולה מאוד בהודו, שסך הצריכה גבוהה, אך היא מתחלקת בהרבה מאוד אנשים, כך שהצריכה לנפש לא גבוהה במיוחד.

## Slide 19: 3.3
נסו לחזות את גודל אוכלוסיית העולם בשנת 2050
אוכלוסיית העולם (מיליארדים)
אוכלוסייה (מיליארדים)
שנה
Notes: במידה וזו פעם ראשונה בה התלמידים פוגשים גרף קווי, אפשר להרחיב את ההסבר: מתי כדאי להשתמש בגרף קווי, ומה ההבדל בין גרף קווי/עמודות/עוגה.
שאלות מנחות:
תארו את הגרף: מה משתנה? (גודל אוכלוסיית העולם משתנה ככל שהשנים חולפות)
מה המגמה של הגרף? (הגרף נמצא במגמת עליה)
מה המשמעות של הגרף? (ככל שחולפות השנים אוכלוסיית העולם גדלה)
נסו לחזות את גודל אוכלוסיית העולם בשנת 2050. (כל תשובה שתתייחס לעליה כלשהי תהיה נכונה)
האם יש גורמים שיכולים להשפיע על קצב הגדילה? (תשובה: ילודה, הגירה, עלייה בתוחלת החיים, מגפות ועוד)

## Slide 20: באיזה אופן גידול האוכלוסייה ישפיע על צריכת המים? 3.3
יותר מזון
Notes: בקשו מהתלמידים לשער איך ישתנה השימוש במים- דיון כיתתי. בשקופיות הבאות יש איורים עם הסברים רלוונטיים.
כאשר אוכלוסיית העולם גדלה, הצריכה הכוללת לא תוכל לגדול באותה המידה כי יש כמות מוגבלת של מים, ולכן הצריכה לנפש עשויה להיות מופחתת, כך שלא יהיו מספיק מים לאנשים במקומות מסויימים.

## Slide 21: 3.3 באיזה אופן גידול האוכלוסייה ישפיע על צריכת המים?
יותר מזון
יותר אנרגיה ומוצרים
Notes: ככל שהשימוש שלנו באנרגיה עולה (ליצירת חשמל למשל) וכל שאנו מייצרים יותר מוצרים, כך גם צריכת המים עולה - תעשייה

## Slide 22: 3.3 באיזה אופן גידול האוכלוסייה ישפיע על צריכת המים?
יותר מזון
יותר אנרגיה ומוצרים
יותר בתים = ביקוש גבוה יותר למים עירוניים
Notes: שינויים דמוגרפיים דוגמת עיור - המעבר למגורים בערים גדולות - גורם לכך שיש ביקוש גובר למים בערים אלו.

## Slide 23: 3.3 באיזה אופן גידול האוכלוסייה ישפיע על צריכת המים?
צריכה גבוהה של מזון
יותר אנרגיה ומוצרים
יותר בתים = ביקוש גבוה יותר למים עירוניים
חקלאות
תעשייה
עירוני
Notes: ולבסוף כשהאוכלוסייה גדלה, נדרש יותר מזון להאכלה - חקלאות
(ביחידה השלישית - "האכלת הכדור הרעב" נדבר יותר לעומק על המשמעות של צריכת מים בייצור מזון)
ניתן לראות כי אם יש גידול האוכלוסייה, בכל שלושת הסקטורים, עליהם דיברנו, תגדל צריכת המים

## Slide 24: באיזה אופן גידול האוכלוסייה ישפיע על מקורות המים? 3.3
יותר מזהמים
פחות חלחול
שינויים באגן הניקוז
Notes: נוסף על העלייה בצריכת המים, נגישות המים (מקורות המים) תרד גם מסיבות אחרות: עלייה בשיעור המזהמים במקורות המים, ירידה בחלחול ובנייה שמשנה את הטופוגרפיה ואת אגני הניקוז.
מה עוד משפיע על מקורות המים (הנגישות למים), שקשור להתנהגות של האדם:
עיור: - גידול אוכלוסייה יביא לגידול בניה ועיור - כאשר יש יותר כבישים ויותר בנייה יש פחות אדמה דרכה מים יחלחלו. - שינוי הטופוגרפיה (חותכים הרים למשל) יכול להביא לשינוי בזרימת המים (למשל חסימה של זרימת מים במקום בו חפרו). דבר זה יכול להביא לשינוי באגן הניקוז.
זיהום מקורות מים - גידול באוכלוסיה מביא ליותר שפכים, בגלל התעשייה ובגלל השפכים שיותאים מהבתים, וזה יכול להביא למקורות גדולים יותר של זיהום מים. - המים שאינם נספגים באדמה יכולים להביא לזיהום, כי המים אוספים איתם פסולת, נכנסים לביוב או זורמים בשדות וכדומה, ומזהמים את הסביבה.

## Slide 25: השפעות האדם על מקורות המים - עיור 3.3
כתוצאה מתהליכי העיור המואצים במישור החוף, זורמים מי גשם רבים על פני משטחי האספלט והבטון אל הים, במקום לחלחל לתוך החולות ולחדש את מאגר מי התהום. אחוז משמעותי של מים זמינים הולך לאיבוד מבחינת תושבי מדינת ישראל.
בנייה צפופה בעיר ללא מערכת ניקוז מתאימה או קיומן של תעלות ניקוז שאינן מתוחזקות כהלכה, גורמים לכך שמערכות ניקוז אלו מתמלאות בעקבות ירידת כמות קטנה יחסית של גשם ומציפות את הרחובות.
נגר עילי באזור תעשייה בגוש דן
האם יש לכם רעיון לפתרון?
Notes: התלמידים יחשבו בזוגות על פתרונות ויתאספו לדיון כיתתי.
חומר רקע למורה - השפעת הבניה המואצת במישור החוף על המילוי החוזר של מי התהום

## Slide 26: השפעות האדם על מקורות המים- עיור - פתרונות 3.3
יש לשאוף כי מגרשי משחקים מרוצפים, כיכרות ואף מדרכות ינוקזו לעבר "רצועות ירוקות" מחלחלות.
בניית מדרכות ממרצפות משתלבות מחומר מחלחל.
הקפת העצים ברחובות בטבעת של קרקע חשופה ברוחב של חצי מטר לפחות, שתאפשר חלחול.
מיקום גינות במפלס נמוך מהכבישים ומדרכות, כך שהם יוכלו להוות להם אזור מנקז המאפשר חלחול.
איסוף מי גשמים בחבית לצורך השקיית הגינה
Notes: הפתרונות לקוחים מתוך חומר רקע למורה - השפעת הבניה המואצת במישור החוף על המילוי החוזר של מי התהום של מכון ויצמן
פתרון נוסף: ניתן לשפר את חלחול המים אף ברמת הבית הבודד. מכיוון שמרזבי הגגות מובילים מים במקרים רבים אל המדרכות' תורמים הגגות כמות גדולה מאוד של נגר עילי. על מנת להקטין את הנזק שנגרם על מרזבי הגגות צריכים להיות מופנים אל הגינה ולא אל הרחוב.

## Slide 27: השפעות האדם על מקורות המים- סכרים 3.3
ענו במחברותיכם במהלך הצפייה:
כמה שנים סכר דגניה היה סגור?
מתי הקימו את הסכר?
באיזה מצב מחליטים לפתוח את הסכר?
מהיכן מגיעים המים לכנרת?
פותחים את סכר דגניה?
Notes: תשובות לשאלות + הסבר על סכרים: במדריך למורה סכר דגניה נפתח לאחרונה בשנת 1992 - בפתיחתו יש מעבר של מי הכנרת, זרימתם במורד הירדן לעבר ים המלח.
חשוב להדגיש שפתיחת סכר דגניה הוא אירוע מורכב ויש לו השלכות שליליות רבות (מידע נוסף למורים: https://www.zman.co.il/358052/popup/)

## Slide 28: השפעות האדם על מקורות המים- סכרים- הרחבה 3.3
כאשר נפתח הסכר, המים עוברים ממקום למקום אך נפחם לא משתנה.
אתר אופק: התנסות מתוקשבת: האם תוכלו לשנות את נפח המים?
Notes: פעילות הרחבה אפשרית.
כדי להמחיש שמעבר מים ממקום למקום לא משנה את נפחם, נוכל להשתמש בפעילות של מטח או בהתנסות מעשית עם כלי מעבדה בכיתה.
קישור לפעילות למנוי אופק: https://lo.cet.ac.il/player/?document=2cc820bd-73df-494d-b439-1b13c3ec2130&language=he

## Slide 29: השפעת האדם על מחזור המים - מודל תרשים זרימה 3.3
Notes: בחזרה למודל מחזור המים - תרשים זרימה, שראינו בסוף פרק 2 - משימה: חפשו אילו שלבים במחזור המים מושפעים מפעולות האדם וכתבו מהי הפעולה, על מה משפיעה ולאיזה שלב בתרשים היא קשורה.
או לשאול על כל חץ - האם האדם משפיע על התהליך/המעבר הזה? אם כן, כיצד?
דוגמאות: 1. עיור: פעולת האדם - סלילת כבישים ובניית מבנים --> גורמת להפחתת שטחי אדמה בהם מים יכולים לחלחל למי תהום.
2. זריעת עננים (היתה התייחסות בפרק 2) --> גורם להגברת התעבות העננים וירידת משקעים.
3. המסת קרחונים - הקרחונים מהווים שכבת בידוד לאוקיינוסים, והמסה שלהם גורמת לעלייה במפלס מי הים.
4. זיהום מי תהום - כשאתרי פסולת גדולים לא מטופלים כמו שצריך חומרים מזיקים מחלחלים לאדמה ולמי התהום שלנו.

## Slide 30: גידול באוכלוסייה, שינויי אקלים ומחזור המים 3.3
אינפוגרפיקה
בחרו אחד ממקורות המידע
והסבירו בעזרתו את הקשר בין הגידול באוכלוסייה, שינוי האקלים ומחזור המים
Notes: בפעילות הזאת, התלמידים יתרגלו כיצד להשתמש במודל מחזור המים כדי לענות על שאלה. התלמידים יתחלקו לקבוצות קטנות ויקראו קטע קצר.
ואז (1) כל אחד בנפרד ינסח הסבר לקשר בין הגידול באוכלוסייה, שינוי האקלים ומחזור המים. סעיפים 2 -3 כהרחבה
(2) כל חבר קבוצה ישתף את ההסבר שלו עם שאר הקבוצה.
(3) חבריו יתנו לו משוב.
(4) אחרי שכולם שיתפו את ההסברים שלהם, ערכו את התיקונים הנדרשים במודל. אתם תזדקקו לו בפעילות הבאה.
למה נגמרים המים? - אחד ביום - Omny.fm
הבצורת בארצות הברית – החמורה ביותר מזה 1,200 שנה מהמאמר: שנים של בצורת (בשל גשמים לא מספיקים) מביאים ליובש ולשריפות, בעקבות כך יש הכרזה על משבר מים וצמצום מכסות מים במדינות באיזור.
"המחקר גם מפנה אצבע מאשימה כלפי האנושות. החוקרים הראו, באמצעות כמה מודלים חישוביים כי השפעת האדם על עליית הטמפרטורה העולמית אחראית לכ-40 אחוז מעוצמת הבצורת בשנים הללו."
הגידול באוכלוסיה (וגם התקדמות הטכנולוגית) מגביר את פעולות האדם להביא לעליית הטמפרטורה (שינויי אקלים), וזה מעלה את עוצמת הבצורת, שמביא לחסר במשקעים במחזור המים.
(מדוע התחממות מביאה לבצורת? התחממות מביאה לשינויי אקלים, וזה בא לידי ביטוי באזורים מסוימים בהם צפוי שתחול עלייה בכמות המשקעים, ואילו באזורים אחרים צפויים דווקא יותר תקופות יובש, בצורות ותהליכי מדבור (מתוך השפעתם של שינויי האקלים על הביטחון הלאומי).
מאות מילימטרים של גשם צפויים לרדת: סופה נדירה בעוצמתה מכה בצפון יוון - סביבה ואקלים - הארץ
מהכתבה: טמפרטורות גבוהות של הים (שינויי אקלים) מביאות לגשמים חזקים מאוד, שיטפונו והצפות.
במקרה כזה החלחול הוא לא יעיל - רק כמות קטנה של המים שירדו מגיעה למי תהום, כי הרוב זורם הלאה במרץ, ובסוף אין מספיק מים זמינים לסקטורים השונים.

## Slide 31: שאלות מנחות לצפייה 3.3
כמה אחוז מהמים על פני כדור הארץ הם מים מתוקים זמינים?
מה קרה לאגמים במקסיקו סיטי?
למה מקסיקו סיטי שוקעת?
למה מחיר המים זול?
למה אי אפשר לחייב יותר על מים?
איך נמנעה קייפטאון מיום האפס?
Notes: צפו ב–Netflix Explained: משבר המים בעולם - https://www.youtube.com/watch?v=C65iqOSCZOY (אורך הסרט 18:42 דקות)
הסרט הזה מסכם את שלושת מערכי השיעור האחרונים. צפייה בסרטון ומענה על השאלות המנחות

## Slide 32: מהו ענן 3.3
ענן הוא צבר של טיפות מים או גבישי קרח קטנים שמרחף באטמוספירה.
השלב הראשון בהיווצרותו של ענן היא העלייה בכמות אדי המים באוויר (לחות)
קרני השמש מחממות את האדמה ואת האויר שבקרבתו. האוויר, שמתפשט והופך דליל יותר ומתחיל לעלות למעלה ביחד עם אדי המים, לגובה שבו האוויר קר יותר.
ככל שעולים בגובה, האוויר ואדי המים מתקררים.
אם הם מתקררים מספיק, אדי המים יכולים להתעבות לטיפות או לגבישי קרח קטנים וליצור ענן.
Notes: למחוק בגרסה למורות.
הרחבה:
השקפים האחרונים הן תוספת אופציונלית שרלוונטית לישראל. הם מסבירים איך נוצר ענן ומהו "צל גשם" ולמה מדבר יהודה מדברי, למרות שירושלים והרי ירושלים גשומים.
איך נוצרים עננים?

## Slide 33: השפעות על מחזור המים- השפעות טופוגרפיות 3.3
צל גשם או מדבר בצל גשם הינה תופעה גיאוגרפית ואקלימית שנוצרת כתוצאה מכך שרכס הרים מונע מעבר של רוחות הנושאות אויר לח אל צידו השני של הרכס המוגן מפני הרוח.
היכן בארץ אנו יכולים לראות את התופעה?
Notes: הרחבה
מדבר בצל גשם

## Slide 34: השפעות על מחזור המים- השפעות טופוגרפיות 3.3
מפה טופוגרפית
האם אתם מבינים את המפה? הסבירו
הרוח מגיע בעיקר מהים. איפה בארץ צפוי שיהיה "צל גשם"?
איפה בארץ צפוי שירדו הכי הרבה גשמים?
Notes: הרחבה
סיכום חודש ינואר 2023 | Israel Meteorological Service